INWESTOR: 	Ośrodek Kultury  w Jastrowiu,

ul. Kieniewicza 50, tel. (067) 266-22-94

OBIEKT:       		Budynek Biblioteki

TEMAT:       		Remont i przebudowa budynku Biblioteki

ADRES:		Jastrowie, ul. Wojska Polskiego 11, dz. nr 1468

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT (ST)

| OPRACOWAŁ Arch.- konstrukcja | PROJEKTANT Arch.- konstrukcja |
| --- | --- |
| Czesław Syska upr. bud. Nr 359/80 w spec. konstr. bud. Jastrowie Mickiewicza 33 | inż. Wiesław Myczek upr. w spec. Arch. i konstr. budowl. KN 127/74 i 358/80 Wałcz ul. Kr. Jadwigi 14/33 |

Jastrowie, styczeń 2016 r.

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA

1. Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 2 września 2004 r w sprawie  szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. Nr  202  z dn.

    - r,  poz. 2072).

2. Rozporządzenie  (WE)  Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego  i Rady  z dnia 5 listopada

2002 r. w sprawie  Wspólnego  Słownika Zamówień  (CPV)  (Dz. Urz.  WE L 340 z 16.12.2002

z  późn.  zm.)

3. Ustawa  z dnia  29  stycznia  2004 r – Prawo zamówień publicznych  (Tekst  jednolity  Dz.  U. z

- Nr  164, poz. 1163  z późn. zm.)

2. PRZEDMIOT  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ

WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT

2.1.   Przedmiot  ST

Specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru Robót, które

mają być wykonane w ramach „Remontu i przebudowy budynku Biblioteki w Jastrowiu.

2.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt 2.1.

2 .3. Podstawa Kosztorysu Inwestorskiego

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i sporządzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

2.4. Zakres robót objętych ST

Przedmiotem inwestycji jest:

- remont elewacji

- przebudowa związana z montażem w budynku dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych

Szczegółowy  zakres robót  z uwzględnieniem zakresu, ilości robót, obmiaru oraz opisu czynności mających na celu wykonanie robót  ujęty jest  w Przedmiarze  robót w odrębnym  opracowaniu.

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Dziennik Budowy - określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108. poz.953).

Inżynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Księga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegaj ą potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa- projekt budowlany i wykonawczy, który wskazuje lokalizację i charakterystykę obiektu na podstawie którego obiekt będzie realizowany.

Przedmiar robót - kosztorys ślepy - wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilości.

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót.

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120. póz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń.

Podział  robót według Wspólnego  Słownika   Zamówień  przedstawiać się będzie następująco:

45453000-7

■ CPV –45453000-7 – Roboty  remontowe i renowacyjne - elewacja

■ CPV –45000000-7 – Roboty budowlane i montaż windy  dla niepełnosprawnych

■ CPV –45112720-8 – Roboty przy placu

■ CPV –45300000-0 – Roboty  elektryczne

■ CPV –45442100-8 –Roboty  malarskie

■ CPV –45421000-4 –Stolarka  okienna

2.5.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

i warunkami technicznymi  wykonania  i odbioru robót budowlano-montażowych.

2 .6. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru

robót budowlanych (ST).

2 .7. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych..

2 .8. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu

Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objęte  Kontraktem

Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekt powykonawcze w ilości uzgodnionej z Inspektorem.

2.9. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST.

Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do jego zakończenia i odbioru końcowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót w sposób uzgodniony z Inspektorem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że włączony jest w ceną kontraktową.

2.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

2.12. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

2.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami,

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

2.14. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców okolicznych budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia budynku w trakcie prowadzonych robót budowlanych ponosi Wykonawca.

2.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał

Pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest  zobowiązany opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy.

2.16. Ochrona robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.

Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2.18. Równoważność norm i przepisów prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2.19. Materiały

Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg której materiały nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne Jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swóją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności

z Polską Normą wyrobu budowlanego albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje własności użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.

2.19.1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.19.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy i uzgodnione z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.19.3. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora.

2.20. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej. ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być

Utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.

Jeśli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed użyciem sprzętu.

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

2.21. Transport

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Na środkach transportu materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

2.8. Wykonanie  robót

■ Ogólne  warunki wykonania robót zawarte są w publikacji „Warunki techniczne wykonania

i odbioru robót budowlano-montażowych”.

■ Zakres  wykonywanych robót określa pkt. 2.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

■ Ilość  wykonywanych robót  może ulec zmianie w zależności od wytycznych inwestora.

■ Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie ze sztuka budowlaną, wytycznymi

niniejszej Specyfikacji  Technicznej  oraz  zgodnie z warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robót budowlanych.

■ Wykonawca musi  uwzględnić wykonanie  robót w warunkach utrudnionych z uwagi na

użytkowanie obiektu w czasie trwania remontu.

2.9. Kontrola  jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia zamierzonego efektu użytkowego.

2.10. Obmiar  robót

Stosowane jednostki obmiaru:

a.) dla robót budowlanych:

-m3-wyburzenia

-szt.-stolarka drzwiowa, okucia stolarskie

-m2-ściany, sufity, podłogi, tynki, malowanie, stolarka okienna

-m-listwy podłogowe, opaski drzwiowe.

b.) dla instalacji  elektrycznej

-m- ułożenie przewodów

-szt.-osprzęt elektryczny

2.11. Odbiór  robót

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie oględzin, pomiarów i badań jakościowych.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

- dokumentację budowlaną powykonawczą,

- świadectwa jakości materiałów, protokoły odbiorów częściowych

- protokoły dokonanych pomiarów, w szczególności zerowania instalacji elektrycznej

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie protokołów usterek ujawnionych w okresie gwarancji przez Kierownika Projektu, przy udziale Wykonawcy.

2.12. Podstawa  płatności

Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z obmiarem, ocena jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników oględzin, pomiarów i badań w terminie uzgodnionym w Umowie.

Podstawą płatności za wykonane roboty będą protokoły odbioru poszczególnych etapów robót

remontowych w obiekcie w zakresie przedstawionym w p-kcie 2.3. niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z ustalonym w Umowie Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.

2.13. Przepisy związane

■ PN-90 / B-14501	Zaprawy budowlane zwykłe.

■ PN-88 / B-06250	Beton zwykły.

■ PN-75 / D-96000	Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

■ PN-70 / B-10100	Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania

przy odbiorze.

■ PN-90 / B-14501	Zaprawy budowlane zwykłe.

■ PN-69 / B-10280	Roboty malarskie farbami wodnymi wodororozcieńczalnymi

i farbami emulsyjnymi.

■ PN-81 / B-10700/00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

■ PN-81 / B-10700/02  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne

Wymagania i badania przy odbiorze.

■ PN-75 / B-10121	Okładziny z płytek ściennych ceramicznych, szkliwionych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

■ PN-77 / B-12033	Płytki i kształtowniki szkliwione, ścienne i elewacyjne

■ PN-63 / B-10143  Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych),

klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

■ BN-76 / 8841-21	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Wymagania

i badania przy odbiorze.

■ BN-84 / 6117-05  Farby  emulsyjne do wymalowań wewnętrznych

■ BN-88 / B-10085  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

■ BN-79 / 7150-01	Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie transport

■ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

- Tom I	Budownictwo ogólne. Część 1 do 4.

- Tom II	Instalacje  sanitarne i przemysłowe

- Tom V	Instalacje elektryczne

■ PN-87 / E-90056	Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia

do układania na stałe

| OPRACOWAŁ Arch.- konstrukcja | PROJEKTANT Arch.- konstrukcja |
| --- | --- |
| Czesław Syska upr. bud. Nr 359/80 w spec. konstr. bud. Jastrowie Mickiewicza 33 | inż. Wiesław Myczek upr. w spec. Arch. i konstr. budowl. KN 127/74 i 358/80 Wałcz ul. Kr. Jadwigi 14/33 |

Jastrowie, styczeń 2016 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT (ST)

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓTBUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE

SST 1.1. – ROBOTY BUDOWLANO - KONSERWATORSKIE

CPV 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków

renowacyjnych związanych z realizacja projektu remontu elewacji zabytkowego budynku przy

ul.Wojska Polskiego w Jastrowiu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania dokumentów przetargowych, przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części jest wykonanie tynków.

1.3. Zakres robót objętych ST

Systemy tynków renowacyjnych, których dotyczy specyfikacja, stanowi warstwa ochronna,

wyrównawcza, magazynująca szkodliwe sole. Mogą być nanoszone ręcznie lub maszynowo. Tynki te

zalecane są do wykonania robót renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych murach, szczególnie w

obiektach zabytkowych.

Obecność zbyt dużej ilości wody powoduje zima szkody mrozowe, woda transportuje szkodliwe sole,

które krystalizując rozsadzają strukturę cegieł, kamieni naturalnych i zapraw w murze, poza tym woda

stanowi niezbędny warunek rozwoju glonów, mchów i grzybów.

Główne przyczyny zawilgocenia murów w starych budynkach to:

- Wilgoć gruntowa wnikająca z boku przez nieszczelne izolacje pionowe lub z dołu przez nieszczelna

izolacje pozioma.

- Podciąganie kapilarne. Zjawisko to jest odpowiedzialne za podnoszenie wody do suchych partii muru,

wbrew sile ciężkości. Z woda przenoszone są sole i inne szkodliwe substancje.

- Wilgoć higroskopijna. Niektóre sole wiążą wilgoć znajdującą sie w powietrzu. W przypadku wysokiej

zawartości soli higroskopijnych, mur może ulegać zawilgoceniu nawet po wykonaniu hydroizolacji

poziomych i pionowych.

- Wilgoć kondensacyjna. Para wodna znajdująca sie w powietrzu może sie skraplać zarówno na

uszczelnionych ścianach jak i na ściankach kapilar materiału budowlanego (wewnątrz muru).

W wyniku zawilgocenia, na murach pojawiają się wykwity solne, przebarwienia i złuszczenia powłok

malarskich, destrukcja tynków. Wykonanie nowych izolacji poziomych oraz pionowych powoduje

przerwanie kapilarnego transportu wody w murach i przez to umożliwia wysychanie murów.

Z wysychaniem murów wiąże się niestety wynoszenie soli znajdujących sie w murze na powierzchnie. Sole krystalizując mogą zniszczyć tradycyjne tynki i powłoki ochronne.

Podczas prac renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych podłożach należy stosować materiały, które są odporne na sole, mogą magazynować krystalizujące sole w swojej strukturze oraz umożliwiają szybkie wysychanie podłoża. Wymagania takie spełniają tynki o właściwościach zgodnych z wymaganiami instrukcji WTA (Naukowo Techniczny Zespół Roboczy d/s Zachowania Budowli i Ochrony Zabytków).

Poza systemem tynków renowacyjnych należy zastosować preparaty blokujące szkodliwe sole oraz farby przepuszczalne dla pary wodnej. Prace renowacyjne powinny przebiegać w następujący sposób:

- skucie istniejących tynków co najmniej do wysokości 80 cm powyżej górnej krawędzi uszkodzeń

(wysoleń, plam)

- usuniecie spoin na głębokość min. 2 cm,

- neutralizacja szkodliwych soli ((chlorki, azotany) lub (siarczany)),

- uzupełnienie ubytków w murach, wyrównanie nierównosci scian z u_yciem zaprawy tynkarskiej

podkładowej,

- obrzutka z gotowej zaprawy,

- wykonanie warstwy tynku podkładowego magazynującego sole,

- wykonanie warstwy tynku,

- szpachlowanie drobnoziarnista zaprawa,

- gruntowanie ścian preparatem,

- malowanie farbami silikonowymi, otwartymi dyfuzyjnie.

Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podło_a, rodzaj

zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiadac normie PN-70/B-10100 p. 3. "Roboty

tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". Przy wykonaniu tynków renowacyjnych należy przestrzegać  zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.

3.1.1.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi normami i aprobatami

technicznymi oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacja

projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY (zalecane) firmy Remers, Baumit lub inne o nie gorszych właściwościach

2.1. Wodorozcieńczalny środek impregnujący przeciw szkodliwym solom występującym w murze,

zwłaszcza przeciw azotanom i chlorkom.

2.2. Wodny roztwór związków baru nie zawierający chlorków i azotanów. Preparat przeprowadzający łatwo rozpuszczalne siarczany w związki słabo rozpuszczalne. Preparat

zawierający miedzy innymi związki baru, które w reakcji ze znajdującymi sie w murze rozpuszczalnymi siarczanami tworzą nierozpuszczalny siarczan baru.

2.3. Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podkład zwiekszajacy przyczepnosc

nakładanych póżniej warstw tynku.

2.4. Tynk wyrównawczy i magazynujący sole, tynk podkładowy, do nakładania w pojedynczych

warstwach o grubości do 40 mm, wewnątrz i na zewnątrz.

2.5. Tynk renowacyjny, zawierający włókna, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, także

jednowarstwowo, jako tynk podkładowy i wierzchni.

2.6. Tynk renowacyjny, zawierający włókna, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, także

jednowarstwowo, jako tynk podkładowy i wierzchni.

2.7. Mineralna szpachlówka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona - nadająca

sie do filcowania, do stosowania na podłożach mineralnych.

2.8. Wodorozcieńczalny preparat do wgłębnego gruntowania o właściwościach wzmacniających

i hydrofobizujących.

2.9. Pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowej z dodatkami grzybo- i glonobójczymi lub

farby krzemianowe KEIM lub inne o nie gorszych właściwościach – zgodnie z decyzja

inspektora nadzoru lub zaleceniami służb ochrony zabytków.

2.10. Woda

Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy

PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badan laboratoryjnych można

stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych,

bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadać nastepujacy sprzęt i narzędzia:

- do przygotowania podłoża - narzędzia do skucia uszkodzonych tynków: młotki, przecinaki, młoty

udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki

druciane, urządzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgławicowe).

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z pojedynczym

mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym mieszadłem, pojemniki

na zaprawę,

- do nakładania preparatów antysolnych - niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, szczotka, pędzel,

- do nakładania i zacierania zapraw - narzędzia tynkarskie: kielnia, łata tynkarska, paca, paca gąbkowa,

kratowy zdzierak, paca stalowa; do nakładania maszynowego należy stosować odpowiednie agregaty

tynkarskie z mieszarkami, np. P.F.T. G 4 lub G 5 z mieszarka Rotoquirl, Putzknecht S 48.3 lub S 58 z

mieszarka,

- do nakładania preparatu gruntującego po powłoki malarskie - pędzel, szczotka, wałek lub

niskociśnieniowe urządzenie natryskowe,

- do nakładania powłok malarskich - pędzel, wałek lub urządzenie natryskowe (airless).

4. TANSPORT

Materiały konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz

workach papierowych. Typowe opakowania moga byc przenoszone przez jedna osobe. Można je

przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, wodorozcieńczalne grunty i farby należy chronić przed mrozem. Materiały należy

składować w zadaszonych magazynach.

Należy sprawdzać termin ważności produktu.

Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje

mogące zmienić skład chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBÓT

Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach

technicznych producenta materiałów.

5.1. Przygotowanie podłoża

Usunąć stary tynk z całej powierzchni, na której stwierdzono uszkodzenia, łącznie z pasem co najmniej 80 cm powyżej granicy zniszczeń/zawilgocenia. Wydłutować uszkodzone spoiny do głębokości 2 cm. Usunąć zanieczyszczenia z powierzchni ścian, w tym stare powłoki malarskie oraz osypujące sie cząstki. Podczas czyszczenia powierzchni nie należy stosować dużych ilości wody, zaleca się stosowanie metody strumieniowania mgławicowego lub w przypadku mniejszych powierzchni należy przecierać ściany szczotkami drucianymi.

5.4. Obrzutka

Na przygotowanym podłożu należy wykonać obrzutkę.

Po przygotowaniu podłoża należy siatkowo narzucać wymieszaną obrzutkę cienka warstwa. Zaprawa

powinna pokrywać ok. 50% powierzchni

5.5. Wykonanie systemu tynku renowacyjnego

Po przygotowaniu podłoża nakłada sie zaprawę ręcznie lub za pomocą agregatu tynkarskiego.

Tynk renowacyjny nanosi sie w warstwie o grubości co najmniej 15 mm

Świeżo nałożoną zaprawę tynkarską ściąga się w jedną stronę zwilżoną łatą ząbkowaną a w drugą łata

aluminiową, pozostawiając szorstką powierzchnie. Po zmatowieniu powierzchni, można ją ostrożnie

wykończyć pacą pokrytą miękką gąbką, po dalszym stwardnieniu wykańcza sie ostatecznie powierzchnie ta sama pacą. Jeżeli wymagane jest uzyskanie bardzo gładkiej, drobnoziarnistej faktury, po wystarczającym stwardnieniu przeciera się powierzchnie tynku kratowym zdzierakiem, najwcześniej po 3 dniach można nakładać tynk drobnoziarnisty. Przy stosowaniu do wyznaczenia lica powierzchni tynku listew metalowych lub drewnianych, nie wolno ich mocować na materiały gipsowe i nie wolno pozostawiać ich w tynku. Usuwa sie je, gdy tynk stężeje a ślady zaciera sie odpowiednią zaprawą tynkarską.

5.6. Szpachlowanie powierzchni tynku

Szpachlowanie wykonuje sie, gdy wymagane jest uzyskanie bardzo gładkiej, drobnoziarnistej faktury.

5.7. Wykonanie powłoki malarskiej

Malowanie powierzchni elewacji należy wykonać najwyższej jakości farbą krzemianową zgodnie z kolorystyką wskazaną na rys.. jest to mineralna farba elewacyjna o bardzo wysokiej paro przepuszczalności, zabezpieczająca podłoża mineralne przed czynnikami atmosferycznymi

6. KONTROLA JAKOSI ROBÓT

Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonywać zgodnie z projektem,

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze sztuka budowlana pod

nadzorem technicznym według wymagań Prawa budowlanego.

System tynków renowacyjnych wymaga utrzymania odpowiednich warunków technicznych i

klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu technologicznego w czasie aplikacji

poszczególnych materiałów, ale również odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem

poszczególnych warstw. Czas ten uzależniony jest od panujacej temperatury, wilgotności, sposobu

wentylacji itp.

Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest

aby spełnione zostały następujące warunki:

• Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel.

• Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, przygotowania,

nakładania, pielegnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być utrzymywany w dobrym stanie

technicznym.

• Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrole jakości wykonywanych prac:

- termometry powierzchniowe,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,

- przyrządy do pomiaru grubości warstw tynku.

• Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklaracje zgodności z odpowiednim

dokumentem odniesienia wystawiona przez upoważnioną  jednostkę. W razie jakichkolwiek

wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić niezbędne badania.

• W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów zgodnie z

odpowiednimi normami, specyfikacja i opracowanym harmonogramem.

• Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań

jakościowych i warunków

atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej

dokumentacji powinna być częścią dokumentacji powykonawczej.

Badania tynków, w tym także tynków renowacyjnych należy przeprowadzić w sposób podany w normie

PN-70/B-10100 p. 4.3.. Powinny one umożliwiź ocenę pod kątem następujących wymagań:

- zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakość zastosowanych wyrobów,

- prawidłowość przygotowania podłoża,

- przyczepność tynków do podłoża,

- grubości warstw tynku

- wygląd zewnętrznej powierzchni tynku,

- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku,

- przestrzeganie właściwej długości przerw technologicznych miedzy poszczególnymi warstwami.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru sa jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Powierzchnie tynków oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn długosci scian w stanie surowym i

wysokości mierzonej od podło_a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie

pilastrów i słupów oblicza sie w rozwinieciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnie tynków

stropów płaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę

poziomą.

Ilość tynków w m2 określa sie na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli

odbiór podłoża odbywa sie po dłuższym czasie od jego przygotowania, należy podło_e oczyscic.

8.2. Odbiór robót

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wymaganiami

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli

chociaż  jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku

należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk

do niższej kategorii,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty

tynkowe.

Odbiór tynków.

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być

zgodne z dokumentacja projektową.

Zaleca sie aby tynki renowacyjne wykonywać jako tynki kategorii III.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie

mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą byc większe ni_ 2 mm na 1 mb i

ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu do 3,5 m wysokości,

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i

ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni ściany.

Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji projektowej nie mogą byc większe niż

3 mm na 1 mb.

Powyższe tolerancje maja zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych odchyłek.

Niedopuszczalne sa nastepujące wady:

- wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp.,

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej

przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków.

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:

- ocenę wyników badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

SST 1.2. – MONTAŻ WINDY

CPV –45000000-7 – ROBOTY BUDOWLANE I MONTAŻ WINDY  DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące montażu windy wraz ze sterowaniem, oraz z szybem windowym (konstrukcja stalowa z szybami bezpiecznymi) , wykonane przez firmę specjalistyczną.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu montaż windy o konkretnych parametrach

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

-montaż windy ze sterowaniem;

-montaż szybu windowego (konstrukcja stalowa z szybami bezpiecznymi) , wykonane przez   firmę specjalistyczną.

1.4. Ogólne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

- MATERIAŁY

2.1. Parametry kabiny windy

Po wykonaniu wszystkich robót związanych z szybem i łącznikiem należy zamontować windę. Dźwig powinien być zamontowany przez specjalistyczną firmę. Parametry dźwigu:

Dane techniczne dźwigu platformowego

Udźwig: 			do 400 kg lub 4 osoby

Prędkość: 			do 9 m/min (0,15 m/s)

Wysokość podnoszenia:		~3,50 m, (1 przystanek)

Podszybie:			5 cm.

Wymiary podłogi platformy:	1500 x 1000 mm

Wymiary zewnętrzne: 		1600 x 1400 mm

Otwór w stropie : 		1600 x 1400 mm,

Drzwi: 				uchylne, na parterze i piętrze przeszklone

Wymiar drzwi:			900 x 2000 mm

Ściany szybu:			standartowe,

Zasilanie:			380 V, 3 fazy, 50/60 Hz, zabezp. 16 A, zwłoczne.

Moc silnika:			2,2 kW

Szyb dźwigu platformowego

Szyb dźwigu platformowego obejmuje w pionie pomieszczenia oznaczone

na rysunkach :

- Na parterze  nr 7,	pracownia plastyczna komunikacja,

- Na piętrze nr 105,	biuro.

W ramach robót przewidziano do wykonania:

7.2.1. fundament dźwigu

- płyta żelbetowa o wymiarach 160x180 cm, gr. 20 cm z betonu B20, zbrojona siatką o oczkach 15x15 cm prętami fi 12, stal A - II.

W płycie fundament. wykonać podszybie o różnicy poziomu w stosunku do posadzki - 5 cm.

7.2.3. Wykonanie ścianek działowych dla wydzielenia miejsca dla dźwigu

Ścianki z płyt kartonowo gipsowych na ruszcie metalowym

7.2.3. Likwidacja progów na trasie dojazdu wózków dla niepełnosprawnych.

7.2.4. Wycięcie otworu na szyb w stropie drewnianym, oraz jego wzmocnienie.

rozebrać fragment stropu drewnianego nad parterem o wymiarach 1,60 x 1,40m, zamontować konstrukcje wzmacniającą - wg części rysunkowej

fragment stopu do rekonstrukcji wykończyć od spodu płytą gipsowo - kartonową, od góry

deskami gr, 32 mm.

WYMAGANIA DLA URZĄDZENIA W ZAKRESIE SZYBU

Urządzenie nie wymaga murowanego szybu, Platforma dostarczana jest zawsze z własną konstrukcją szybu. Ściany szybu montowane są z paneli stalowych wypełnionych pianką malowanych na kolor RAL 9016. Profile narożne i listwy wykonane są z anodowanego

aluminium.

Jako opcja dodatkowa, panele trzech ścian szybu mogą być przeszklone bezpiecznym szkłem hartowanym. Uzyskujemy wówczas lekką i bardzo nowoczesną konstrukcję. Szyb wymaga zakotwiczenia do ścian budynku. Jego wymiary zewnętrzne dla standardowej wersji platformy to 1400 x 1600 mm (szer. x gł.). Szyb może być zakończony

zaraz nad drzwiami ostatniego przystanku (2200 mm) lub doprowadzony do końca górnej kondygnacji.

Podszybie:

nie jest wymagane. Zalecane jest wykonanie na najniższym przystanku zagłębienia

o wysokości 50 mm pod całą powierzchnią urządzenia. W przypadku braku takiej

możliwości stosuje się rampę najazdową w celu zniwelowania powstałego progu.

3.    SPRZĘT

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów.

4.    TRANSPORT

Materiały do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.

5.    WYKONANIE ROBÓT

Montaż gotowej kabiny wykonuje specjalistyczna firma.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania dla robót montażowych  podano w punkcie 5.

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST-00.00.

8.    OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST-00.00.

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST-00.00.

10.  UWAGI SZCZEGÓŁOWE

Wybrane przepisy dotyczące projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych:

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY l POLITYKI SPOŁECZNEJ 
z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa, wdrażające do prawa polskiego Dyrektywę Dźwigową 95/16/WE,

2.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: DzU nr 75 póz. 690 z 2002.04.12 z późniejszymi zmianami (zm. Dz. U.03.33.270 z 2002.12.16, zm. Dz. U.04.109.1156 z 2004.05.27)

3.Polskie Normy min.: PN EN81 -1,2:2002, PN EN81-28:2004, PN-IEC 60364